CONTACT DATA触点参数

| Contact Form 触点形式 | 1A/1C/1B |
| --- | --- |
| Contact Material 触点材料 | Silver Alloy |
| Contact Ratings 触点负载 | 10A 277VAC/30VDC |
| Max Switching Voltage 最大转换电压 | 277VAC/30VDC |
| Max Switching Current 最大转换电流 | 15A |
| Max Switching Power 最大转换功率 | 2770VA/210W |
| Contact Resistance 接触电阻 | 100mΩMax at 6VDC 1A |
| Life Expectancy Electrical 电气寿命 | 100,000 Operations (at30Operations/minute) |
| Mechanical Life 机械寿命 | 10,000,000 Operations |

GENERAL DATA性能参数

| Insulation Resistance 绝缘阻值 | 100MΩMin at 500VDC |
| --- | --- |
| Dielectric Strength Between Open Contacts 触点间耐压 | 750VAC(for one minute) |
| Between Contacts and coil 触点与线圈间耐压 | 1500VACfor one minute) |
| Operate Time 吸合时间 | 10ms |
| Release Time 释放时间 | 5ms |
| Temperature Range 环境温度 | -40℃to+85℃ |
| Shock Resistance 冲击 | Functional 稳定性 | 98m/s2(10g) |
|  | Destructive 强度 | 980m/s2(100g) |
| Vibration Resistance 振动 | 10-55Hz,2.0mm |
| Humidity 湿度 | 35%-85% |
| Weight 重量 | Approx. 6g |
| Safety Standard 安全标准 | TUV CQC |

COIL DATA线圈参数

| NominalVoltage 额定电压 (VDC) | Coil Resistance 线圈电阻值 | Max Operate Voltage 最大吸合电压 (VDC) | Min ReleaseVoltage 最小释放电压 (VDC) | Max ApplicableVoltage 最大过载电压 (VDC) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.36W | 0.45W |  |  |  |
| 3 | 25 | 20 | 2.25 | 0.3 | 3.9 |
| 5 | 70 | 55 | 3.75 | 0.5 | 6.5 |
| 6 | 100 | 80 | 4.50 | 0.6 | 7.8 |
| 9 | 225 | 180 | 6.75 | 0.6 | 11.7 |
| 12 | 400 | 320 | 9.00 | 1.2 | 15.6 |
| 24 | 1600 | 1280 | 18.00 | 2.4 | 31.2 |
| 48 | 6400 | 5100 | 36.00 | 4.8 | 62.4 |

Installation